DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia

La siguiente guía debes imprimirla  o copiarla,  para desarrollarla y pegarla en el cuaderno de Montaje de Equipos Industriales.

Instrumentación Industrial :

Es el grupo de elementos que sirve para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso, con el fin de optimizar los recursos utilizados en éste.

Variables a Medir :

| Variables Físicas | Descripción | Instrumento de medida |
| --- | --- | --- |
| Caudal | Caudal Másico : cantidad de masa que circula en la unidad de tiempo |  |
|  | Caudal Volumétrico: cantidad de fluido líquido que circula en la unidad de tiempo |  |
| Presión | Es la fuerza ejercida sobre un área |  |
| Nivel | Nivel de líquidos |  |
|  | Nivel de sólidos |  |
| Temperatura | Es la magnitud física que permite conocer el nivel de frío o caliente de un cuerpo |  |
| Velocidad | Distancia recorrida en la unidad de tiempo |  |
| Peso | Es la medida de la fuerza sobre un cuerpo determinado |  |
| Punto de Rocío | Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire |  |
| Humedad | Cantidad de vapor de agua presente en el aire |  |
| Variables Químicas | Descripción | Instrumento de medida |
| PH | Es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución |  |
| Conductividad | Se trata de una propiedad física que tienen los cuerpos capaces de transmitir la electricidad o el calor. |  |
| Redox | Son una serie de reacciones de sustancias en las cuales la transferencia de electrones tiene lugar. |  |

Actividad 1: Registre y complete  el nombre de cada uno de los instrumentos que se utilizan para medir los parámetros físicos y químicos entregados en la lista anterior.

En el siguiente esquema, podemos ver un control donde se utiliza la instrumentación, en este caso el sensor es el instrumento primario, que toma la señal y la convierte en corriente, seguido de esto, otro instrumento acondiciona la señal para convertirla en otra que pueda interpretar el proceso.

| Clase de Instrumentos |
| --- |
| Indicadores |  |  |
| Registradores |  |  |

Actividad 2: Describe un proceso en el cual necesites controlar una variable física o química en tu hogar, explicando a través de un esquema o dibujo.

Recuerda consultar al Profesor Marco Guzmán ó Profesor Oscar Conejero al correo electrónico electronicacestarosa@gmail.com si tienes algunas preguntas o dudas.

# Text boxes

2°GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE  
Módulo : Montaje de Equipos Industriales

TEMA: “Instrumentación Industrial”

Nombre: ____________________                Curso 4°B             Fecha: ____/____/2020

Objetivos:

- Reconocer las importancia de los instrumentos de medidas industriales

- Reconocer los tipos de instrumentos industriales