DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia

La siguiente guía debes imprimirla  o copiarla,  para desarrollarla y pegarla en el  cuaderno respectivo del módulo de especialidad:

Resistencias en serie

Las resistencias estan en paralelo cuando comparten las mismas uniones  en  nodos comunes, como muestran los siguientes ejemplos :

Si se dan cuenta cada unión de las resistencias  tiene un nodo común, si conectáramos una fuente de poder le llegaría el mismo voltaje a todas las resistencias.

Circuitos en paralelo con distintos elementos

Resistencia Equivalente de un cto en paralelo

Si tenemos varias resistencias en un circuito eléctrico, la resistencia equivalente sería una sola resistencia que podría sustituir a todas las resistencias del circuito para simplificarlo.

Para calcular el valor de las resistencias en paralelo existen una forma particular que se usa para solamente para dos  y otra general para dos o más.

- Calculo de  la resistencia equivalente para solo dos R en paralelo.

Req = R1 X  R2        Se calcula la multiplicacion  de ambas resistencias

R1 + R2        divididas por la suma de las mismas.

Recuerda:  Esta forma sirve solamente para dos resistencias en    paralelo

Ejemplo:

Resistencia equivalente =  5Ω X 10Ω   =   50Ω =   3,3333Ω

5 Ω + 10Ω       10Ω

Hay dos reglas que se cumplen al calcular resistencias equivalentes

1.- la Rq resultante siempre es menor que la R mas pequeña.

2.- Cuando las resistencias son iguales, la Rq es igual a la mitad de una de ellas.

Activida 1

Calcula la Req en los siguientes circuitos:

Unidades que se ocupan en  electronica

En los circuitos y aplicaciones electronicas se trabaja con dos parametros importantes como son el voltaje y la corriente. Estos a su vez se dividen en multiplos y sub multiplos.

El Voltaje: La unidad de medida el el volt y en electronica ocupamos volt y los submultiplos o sea mili volts.

Para convertir volt en milivolt multiplicamos por mil o corremos la coma tres espacios a la derecha.

Ejemplo:           0,534 volts  equivale a   0,534 x 1000 =  534 milivolt

La intensidad o corriente La unidad de medida es el ampere y en electronica

Se ocupanla la unidad y los submultiplos o sea miliAmperes.

Para convertir ampere en mili amperes multiplicamos por mil o corremos la coma tres espacios a la derecha.

Ejemplo    0,1 A  equivale a 0,1x 1000 = 100 mili amperes

Actividad

1.- Transforma los siguientes valores a sus submultiplos y lo contrario.

- 5A  a mA

- 0,46A a mA

- 300 mA a A

- 1500 mA a A

- 0,030V a mV

- 10V  a mV

- 400 mV a V

- 40000 mv a V

2.-  Con los datos adquiridos  completa la siguiente tabla de conversion:

Recuerda K = 1000

| Kilo | unidad | mili |
| --- | --- | --- |
|  | 1v |  |
| 5KV |  |  |
|  |  | 3000mV |
| 3KA |  |  |
|  | 0,567 A |  |
|  |  | 200mA |

Recuerda consultar al Profesor Marco Guzmán ó Profesor Oscar Conejero al correo electrónico electronicacestarosa@gmail.com si tienes algunas preguntas o dudas.

# Text boxes

3° GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE

MÓDULO : Armado y Proyectos Electrónicos

TEMA: “Resistencias Eléctricas 3  y  unidades”

Nombre: ____________________                Curso 3°B             Fecha: ____/____/2020

Objetivos:

- Reconocer circuitos de resistencias en paralelo

- Calcular resistencias equivalente

- Conversión de unidades de medidas eléctricas

- Calcular resistencias equivalentes