DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia

La siguiente Evaluación debes desarrollarla y enviarla al correo  electrónico de la especialidad:  electronicacestarosa@gmail.com

Actividad 1

1.1- Defina :

| Defina Voltaje Eléctrico y exprese su unidad, múltiplos y submúltiplos de medidas. |  |
| --- | --- |
| Defina Corriente Eléctrica y exprese su unidad, múltiplos y submúltiplos de medidas. |  |

1.2.- Completa la siguiente tabla con los valores equivalentes según su unidad.

| Kilo | unidad | mili |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50000mV |
| 50KV |  |  |
|  | 10V |  |
|  |  | 300mA |
|  | 0,035 A |  |
| 3KA |  |  |
|  | 220V |  |
|  | 0,1A |  |

2.- RESISTENCIAS

Recuerda

- Debes llevar los valores de las resistencias a una misma unidad antes de efectuar una operación matemática.

- Req en serie = R1 + R2 + R3

- Req //  = R1 X  R2    Se calcula la multiplicacion  de ambas resistencias

R1 + R2        divididas por la suma de las mismas.

| a.-Define circuito en serie de Resistencias | b.-Define circuito en paralelo de Resistencias |
| --- | --- |
| c.- Encuentra la R equivalente en los siguientes circuitos |  |

3.-De acuerdo a las tablas de verdad de las Compuertas Lógica, desarrollar los circuitos para obtener la señal de salida binaria :

4.-Encuente los valores lógicos del siguiente circuito y complete la tabla de verdad   para las salidas auxiliares Y1-Y2-Y3-Y4-Y5-Y6-Y7 y salida final Y8.                                                                                                                  (12 ptos)

| C | B | A | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

La Evaluación debes desarrollarla y enviarla al correo  electrónico de la especialidad:  electronicacestarosa@gmail.com

| Indicadores de Evaluaciones | Excelente 40 Ptos | Bueno 30 Ptos | Regular 20 Ptos | Deficiente 10 Pto | PUNTAJE ALUMNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocer los parámetros eléctricos básicos | El alumno reconoce y realiza las transformaciones de cada uno de los parámetros eléctrico básicos | El alumno reconoce y transforma algunos de los parámetros eléctricos básicos | El alumno solo reconoce los parámetros eléctricos básicos | El alumno no reconoce los parámetros eléctricos básicos |  |
| Reconoce los circuitos básicos de conexión eléctrica | El alumno reconoce y calcula resistencia equivalente en un circuito serie y paralelo, definiendo su significado. | El alumno reconoce y calcula resistencia equivalente en un circuito serie y paralelo. | El alumno reconoce un circuito equivalente serie y paralelo. | El alumno no reconoce los circuitos equivalente serie y paralelo. |  |
| Reconoce el funcionamiento de las compuertas Lógicas Digitales | El alumno puede reconocer el funcionamiento de las compuertas lógicas digitales. | El alumno reconoce parcialmente el funcionamiento las compuertas lógicas digitales. | El alumno reconoce sólo las compuertas lógicas digitales. | El alumno no reconoce las compuertas lógicas digitales. |  |
| Reconoce la lógica de funcionamiento un Circuito Electrónico Digital | El alumno puede reconocer el funcionamiento de un circuito formado con compuertas lógicas digitales. | El alumno reconoce parcialmente el funcionamiento de un circuito formado con las compuertas lógicas digitales. | El alumno reconoce sólo las compuertas lógicas digitales y su funcionamiento individual. | El alumno no reconoce el funcionamiento de un circuito con compuertas lógicas digitales. |  |
| TOTAL |  |

Rúbrica de Corrección

# Text boxes

Puntaje Ideal:

160 puntos

Puntaje Obtenido:

2° EVALUACIÓN GUÍAS DE APRENDIZAJES 3°Medio
TEMA: ELECTRÓNICA

Nombre: ______________________________Curso 3°B   Fecha: ____/____/2020

Objetivos:

- Reconocer los parámetros eléctricos básicos

- Reconoce los  circuitos básicos de conexión eléctrica

- Reconocer los símbolos de las compuertas lógicas

- Relacionar la lógica de funcionamiento de las compuertas lógicas