DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia

La siguiente Evaluación debes desarrollarla y enviarla al correo  electrónico de la especialidad:  electronicacestarosa@gmail.com

Recuerda

Para calcular la resistencia equivalente en un circuito:

- Debes llevar los valores de las resistencias a una misma unidad.

- Req en serie = R1 + R2 + R3

- Req  en paralelo  para 2 resistencias   =  (R1 X  R2) / ( R1 + R2)

Se calcula la multiplicacion  de ambas resistencias,  dividida por la suma de las mismas.

Responder las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué son los circuitos mixtos?

2.-  En los siguientes circuitos obtener la resistencia equivalente:

3.- ¿Que es un circuito Unilineal?

4.- ¿Que es un circuito Lineal?

5.- Completa la siguiente tabla:

| Nombre | Símbolo Unilineal | Símbolo Lineal |
| --- | --- | --- |
| TDA Tablero de alumbrado |  |  |
| Caja de derivación |  |  |
| Toma de corriente |  |  |
| Interruptor 9/12 |  |  |
| Interruptor 9/15 |  |  |
| Interruptor 9/24 |  |  |
| Interruptor 9/ 32 |  |  |
| Lámpara |  |  |
| Interruptor Automático |  |  |

6.- Revisa los elementos del cuadro y dibuja un circuito de Alumbrado  9/12  Unilineal.

7.- Desarrollar el Layout de los siguientes circuitos digitales, utilizando los circuitos integrados 7400, 7408 y 7432

| 7404 7400 7432 |  |
| --- | --- |

8.-Desarrollar la siguiente tabla de verdad de acuerdo al diseño personal de

|  | D C B A Lv Lr La 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 |
| --- | --- |

Rúbrica de Corrección

| Indicadores de Evaluaciones | Excelente 40 Ptos | Bueno 30 Ptos | Regular 20 Ptos | Deficiente 10 Ptos | PUNTAJE ALUMNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocer los circuitos eléctricos y sus tipos de conexiones | El alumno reconoce los circuitos eléctricos y sus tipos de conexiones | El alumno reconoce algunos de los circuitos eléctricos y sus tipos de conexiones | El alumno solo reconoce los circuitos eléctricos | El alumno no reconoce los circuitos eléctricos |  |
| Reconocer los símbolos eléctricos utilizados en instalaciones eléctricas | El alumno reconoce los símbolos eléctricos utilizados en instalaciones eléctricas | El alumno reconoce alguno de los símbolos eléctricos utilizados en instalaciones eléctricas. | El alumno reconoce sólo elementos eléctricos aislados | El alumno no reconoce los símbolos eléctricos utilizados en instalaciones eléctricas |  |
| Reconocer la construcción de circuitos layout digitales | El alumno puede reconocer la construcción de circuitos layout digitales | El alumno reconoce parcialmente la construcción de circuitos layout digitales | El alumno reconoce sólo las compuertas lógicas digitales. | El alumno no reconoce las compuertas lógicas digitales. |  |
| Relacionar el funcionamiento de un sistema eléctrico con su tabla de verdad. | El alumno puede reconocer el funcionamiento de un sistema eléctrico con su tabla de verdad. | El alumno reconoce parcialmente el funcionamiento de un sistema eléctrico con su tabla de verdad. | El alumno reconoce sólo el funcionamiento eléctrico del sistema. | El alumno no reconoce el funcionamiento eléctrico del sistema. |  |
| TOTAL |  |

# Text boxes

3° EVALUACIÓN GUÍAS DE APRENDIZAJES 3°Medio
TEMA: ELECTRÓNICA

Nombre: ______________________________Curso 3°B   Fecha: ____/____/2020

Objetivos:

- Reconocer los  circuitos eléctricos y sus tipos de conexiones

- Reconocer símbolos eléctricos utilizados en instalaciones eléctricas

- Reconocer la construcción de circuitos layout digitales

- Relacionar el funcionamiento de un sistema eléctrico con su tabla de verdad.

Puntaje Ideal:

160 puntos

Puntaje Obtenido:

Calificación: