DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia

El  siguiente circuito , lo debes armar con los elementos proporcionados en Kit de Electrónica.

1.- Luces Intermitentes

Circuito Esquemático

Representación Real

Elementos  Utilizados

Protoboard

El protoboard es una herramienta casi indispensable para realizar pequeños proyectos electrónicos informales. La forma en la que el protoboard funciona es muy sencilla y aunque existen de diferentes tamaños, todos funcionan de la misma manera.

El protoboard está compuesto por un arreglo de filas y columnas con pequeños orificios, y en los extremos superior e inferior hay dos filas paralelas las cuales normalmente son continuas  en algunos protoboard existe un canal que corta por la mitad estas filas.

Fuente de Poder

La fuente de poder puede ser una batería  o pilas , que sean capas de entregar un voltaje continuo, mediante un puente lo conectaremos al protoboard

Diodos leds

Los diodos led son pequeñas luces que conducen la corriente en un solo sentido y para su conexión se necesita una resistencia limitadora de corriente, la cual regula la intensidad y mantiene un voltaje nominal en el diodo led y este no se quema.

Los led tienen dos patillas una llamada ánodo y la otra cátodo como se muestra en la figura, en el ánodo se conecta el positivo y en el cátodo el negativo de la fuente, si se invierte este no enciende.

Actividad

Pasos a seguir para armar el proyecto

1.- Ubicar el protoboard y los elementos a conectar

-   Batería

-   2 diodos led

-   2 Resistencias de  220Ω

-   Alambres de conexión

- Circuito Integrado 555

- Resistencia 6,8 K Ω

- Resistencia de 33 K Ω

-  Condensador de 10 microfaradio

2.-  Ubicar los Diodos led  con su resistencia

3.-  Ubicar CI en el protoboar

4.-  Conectar cada los elementos del circuito

4.-  Conectar la fuente de poder

5.-  Observar los resultados

Rúbrica de Corrección

| Indicadores de Evaluaciones | Excelente 40 Ptos | Bueno 30 Ptos | Regular 20 Ptos | Deficiente 10 Ptos | PUNTAJE ALUMNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconocer los componentes del circuito | El alumno reconoce los componentes del circuito electrónico , sus tipos de conexiones | El alumno reconoce algunos de los componentes del circuitos y sus tipos de conexiones | El alumno solo reconoce el circuitos electrónico | El alumno no reconoce los componentes del circuito electrónico |  |
| Reconocer símbolos utilizados en circuitos electrónicos | El alumno reconoce los símbolos utilizados en el circuito electrónico | El alumno reconoce alguno de los símbolos utilizados | El alumno reconoce sólo elementos utilizados | El alumno no reconoce los símbolos utilizados en el circuito electrónico |  |
| Reconocer la construcción de un circuitos electrónico | El alumno puede realizar la construcción del circuito electrónico | El alumno reconoce parcialmente la construcción del circuito | El alumno reconoce sólo los elementos del circuito | El alumno no reconoce el procedimiento para la construcción de un circuito electrónico |  |
| Reconocer el funcionamiento del circuito electrónico a armar . | El alumno puede reconocer el funcionamiento de un sistema electrónico | El alumno reconoce parcialmente el funcionamiento de un sistema electrónico con su tabla de verdad. | El alumno reconoce sólo el funcionamiento básico del sistema. | El alumno no reconoce el funcionamiento del sistema. |  |
| TOTAL |  |

# Text boxes

5° EVALUACIÓN GUÍAS DE APRENDIZAJES 3°Medio
TEMA: Trabajo Práctico de ELECTRÓNICA

Nombre: ______________________________Curso 3°B   Fecha: ____/____/2020

Objetivos:

- Reconocer los  componentes del circuito

- Reconocer símbolos eléctricos utilizados en circuitos electrónicos

- Reconocer la construcción de un circuitos  electrónico

- Reconocer el funcionamiento del circuito electrónico a armar..

Puntaje Ideal:

160 puntos

Puntaje Obtenido:

Calificación: